## Slide 1
汇报人: ^_^
智能制造实训产线数字孪生教学系统培训
数字孪生教学系统研发
项目培训资料
教育解决方案

## Slide 2: 目录
01
系统概述
02
产线数字孪生
03
场景功能与操作
04
教学应用与实践

## Slide 3: 数字孪生教学系统概述
01

## Slide 4: 数字孪生教学系统概述
以智能制造数字化工厂为背景，为院校构建一个模拟真实智能制造产线的虚拟实训环境，主要包括数字孪生产线、智能制造数字人、工业大模型等内容。
项目目标
数字孪生产线主要包括仓储与物流数字孪生、AGV数字孪生、机加数字孪生、清洗打标数字孪生、三坐标数字孪生、装配数字孪生等，具体功能包括数据收集与预处理、数据分析、3D模型构建、可视化和通讯以及孪生引擎。
数字人作为数字孪生系统的模块，支持语音和文本输入，提供智能问答、培训等交互功能。
系统功能

## Slide 5: 数字孪生技术原理
通过高精度3D建模技术，构建与实际产线一致的虚拟环境，涵盖料库、车铣复合、清洗机等设备，实现设备模型与实际连接关系一致。
系统通过数据采集模块，实时获取产线设备的运行数据，如机械臂关节角度、AGV位置等，并将这些数据驱动虚拟设备动作，实现设备的实时动态展示。
虚拟环境构建
数据驱动的实时交互

## Slide 6: 系统架构
系统通过数据采集及预处理模块、设备中控服务模块以及3D建模模块作为底层数据支撑，数据存储分析模块、可视化和通讯模块、孪生引擎模块和智能制造大模型模块为应用层提供数据服务，通过数字孪生系统结合数字人功能应用，实现状态实时监控，故障报警，综合数据展示，结合智能制造数字人提供即时、准确、全面的知识和讲解介绍。

## Slide 7: 系统架构与功能模块
系统模块
数字孪生系统通过综合态势场景、飞行漫游场景、异常报警看板和系统说明看板组成。
核心功能
系统具备丰富的操作交互功能，主要包括产线场景展示、设备状态监控、实时报警、场景漫游等，满足不同教学需求。

## Slide 8: 建议操作使用流程

## Slide 9: 产线设备数字孪生
02

## Slide 10: 料库与机床数字孪生
库位状态同步
料库数字孪生首先满足库位信息同步，库位上的托盘和工件有无状态与实际料库中库位一致。
出入库流程模拟
提供出入库流程模拟，根据地轨机器人位置数据和机械臂轴坐标，结合夹具有无托盘呈现，增强教学互动性。
加工过程及设备状态监控
机床数字孪生同步开关门及上料过程，模拟主轴运动，同步工件加工前后状态。

## Slide 11: 清洗机与激光打标机数字孪生
清洗机数字孪生模拟清洗机开关门状态及托盘移动清洗过程。
清洗过程模拟
激光打标机数字孪生展示打标过程，打标前后工件变化。
打标过程展示
同步三坐标测量机检测过程及质量测量结果。
质量检测与反馈

## Slide 12: 装配台与复合AGV数字孪生
装配过程展示
装配台数字孪生展示装配过程，同步六轴机械臂位置，模拟工件装配变化，提供详细信息看板。
复合AGV运输过程
复合AGV数字孪生模拟运输过程，同步位置坐标及转向，实现设备动作实时映射。

## Slide 13: 场景功能与操作
03

## Slide 14: 系统启动与授权管理
启动桌面系统程序，同时为确保孪生展示状态和数据，请同步启动车间产线设备。
系统启动
01
授权管理确保只有授权用户才能访问系统，如未获得授权，进行信息提示。
授权管理
02
系统说明为用户提供操作帮助和系统声明，帮助理解使用操作和具备的数据支撑模块。
系统说明
03

## Slide 15: 综合态势模块
提供45°和90°视角快捷切换，点击90°按钮，切换车间场景顶视图，可查看整体布局，点击45°按钮切换初始视角，最佳整体查看视角
视角切换
01
查看正常运行、空闲、故障的按钮，点击按钮，场景设备模型对应显示该状态提示，如正常运行设备显示为绿色，故障显示红色，空闲待机显示黄色。
设备状态监控
02
系统监测设备和生产过程，对异常情况进行报警。通过实时报警按钮，点击可打开详细报警信息。
实时报警
03

## Slide 16: 综合态势模块
提供自动漫游功能，跟随生产加工流程最佳视角查看，自动跟随移动，完成整个工艺流程。
生产流程数字孪生
点击设备模型，拉近视角查看设备，点击设备标签，聚焦设备最佳视角，同时展示设备信息看板。
设备状态查看
05
04
展示有关生产和仓储的数据统计信息，包括：生产计划及进度、仓储任务、库存统计。
生产数据展示
06

## Slide 17: 综合态势模块
进入AI对话页面。该功能调用大模型通用知识，可实现任意智能制造类话题的文字问答。
大模型问答功能
01
数字人问答功能提供即时反馈，帮助学员解决学习过程中的疑问。支持语音输入和文字输入，数字人将通过知识库或大模型回复对应的问题。
数字人问答功能
02

## Slide 18: 场景漫游功能
场景固定视角快捷切换
自动漫游与手动漫游
系统提供自动漫游功能，学员也可手动操作，自由探索虚拟产线环境。
提供设备列表，可通过点击设备列表，进行视角快速切换，聚焦设备位置。
场景交互
学员通过模型或标签交互功能，进行位置移动和信息查看，实现对虚拟产线的深入探索和学习。

## Slide 19: 异常报警看板
统计的报警信息，可查看当前设备报警、任务报警和安全报警数据。并记录统计本周、本月设备、任务、安全的报警趋势变化，针对生产的工件分析各工件当周的生产质量异常率。
报警统计图表展示
展示所有报警信息列表，可通过报警类型、报警原因、报警时间范围，进行下拉框内容筛选搜索，查看具体报警信息。
报警列表

## Slide 20: 教学应用与实践
04

## Slide 21: 教学案例与实践
典型生产流程教学
通过数字孪生系统展示典型生产流程，如入库流程模拟，提高学生对生产过程的理解。
数据交互联动
学员可以通过图表联动和交互操作，查看设备详细信息，提高学生对设备的认知和运行状态和数据的深入理解。
质量控制与改进教学
可结合质量检测与质量结果数据的统计展示，辅助指导学员进行质量控制和持续改进的教学。

## Slide 22: 教学方法与技巧
利用数字孪生技术创建真实感的实训场景，通过情景模拟进行教学，增强学员的实践操作能力。
情景教学法
通过实施具体的项目案例，如装配过程展示，让学员在实践中学习和掌握相关知识和技能。
项目教学法
结合系统中的实时数据交互和数字人问答功能，鼓励学员主动参与，提高教学互动性。
互动教学法

## Slide 23
感 谢！